## Slide 1
Masterarbeit
Phasenweise Zusammenfassung innerhalb von 3.09 – 3.23

## Slide 2
Basierend auf open-source Package „ https://github.com/mario33881/blifparser“ auf Github wird eigene Parser aufgebaut.
Alle basische Attribute wie .model, . in/outputs, .latch und .subckt werden in Klassen zusammengefasst.
In unserer Package wird neu Objekt in Klasse erstellt, um die referenzierter Modul zu hinzufügen
Externe Datei wird eingelesen Zeile bei Zeile und basierend auf Zeile werden verschiedene Objekte erstellt. Alle erstellte Objekte in Objekt BLIF speichern
3/23/22
1
BLIF Parser
Parser
BLIF
generic
fsm
subcircuits
Externe BLIF Datei
generic

## Slide 3
Idee: Alle .latch Objekte werden durch .subckt(subcircuit) von Non-volatile FF ersetzt.
Source- und Nonvolatile_FF Dateien eingelesen und BLIF Objekten erstellt.
Mittels .latch Objekte in Source-Datei werden alle Signale rausgenommen und an Ports von Non-volatile_FF verbunden.
Dann werden alle .latch Objekte gelöst.
3/23/22
<number>
BLIF Parser
Parser
Source Datei
Nonvolatile Datei
BLIF_source
BLIF_nonvolatile
Ersatz Algo
BLIF_Resultat
Notes: <number>

## Slide 4
Jetzt versuche ich das Ersatzergebnis um Korrektheit und Durchführbarkeit zu verifizieren und testen. Leider keine Ergebnisse bis jetzt.
  Auch viele Papers gelesen. ABC ist vielleicht einen Möglichkeit, um modifizierte BLIF Datei wieder in Verilog umzuwandeln.
  Noch für die zukünftige Arbeit würde ich noch versuchen, um die Funktionalität zu testen
  Aktuelle Probleme:
    Ob dieser Ersatzvorgang durchführbar ist und ob dieser Methode korrekt ist?
    Wie können wir das Ersatzergebnis verifizieren und testen?
    Ob es noch andere Richtung wie EDIF existiert
3/23/22
<number>
Aktueller Zustand